## Slide 1
.

## Slide 2
İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?
İşin yapılması sırasında,
Çeşitli nedenlerden kaynaklanan,
Sağlığa ve güvenliğe
Zarar verebilecek koşullardan
Korunmak amacı ile yapılan
Sistemli ve bilimsel çalışmalardır.

## Slide 3: İş Sağlığı ve İş Güvenliğinin Temel Amaçları
Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı meydana getirmek.
Sağlık ve güvenlik risklerine karşı çalışanları korumak.
İşletme güvenliğini sağlamak.
Üretimin devamlılığını sağlamak.
Çalışma verimi arttırmak.
Proaktif yaklaşım esastır. Yani;
İş kazası ve meslek hastalıkları yaşanmadan ÖNCE
tehlike ve risklerin öngörülmesi
önleyici tedbirlerin alınması amaçlanmaktadır.
27.05.2022
!

## Slide 4: GÜVENMEK İYİ BİR ŞEYDİR,
AMA
KONTROL ETMEK EN İYİSİDİR.
27.05.2022

## Slide 5
Çalışma Mevzuatı ile İlgili Bilgiler
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

## Slide 6: 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
6
Kapsamı:
Kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine,
Bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine,
Çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır. (İstisna kurumlar vardır)
6
Yayım
30 Haziran
2012
Yürürlük
1 ocak 2013
TEHLİKELİ ve ÇOK TEHLİKELİ İŞYERLERİ İLE 50 VE ÜSTÜ AZ TEHLİKELİ İŞYERLERİ
01.01. 2014
01.01.2025
KAMU KURUM VE KURULUŞLARI VE BÜTÜN TEHLİKE SINIFLARI

## Slide 7: İş Yeri Tehlike Sınıfları
ÇOK TEHLİKELİ SINIF: Bulunmamaktadır.
TEHLİKELİ SINIF:
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Mesleki Eğitim Merkezleri
Risk Değerlendirme Geçerlilik Süresi : En fazla 4 yıl
İSG Eğitimleri Süresi : 2 Yılda bir en az 12 saat
Sağlık Muayeneleri Geçerlilik Süresi : 3 yıl
İlk Yardımcı Sayısı: 15 kişiye 1 İlkyardımcı
AZ TEHLİKELİ SINIF:
Okul Öncesi, İlk/Orta, Lise ve Diğer Kurumlarımız
Risk Değerlendirme Geçerlilik Süresi : En fazla 6 yıl
İSG Eğitimleri Süresi : 3 Yılda bir en az 8 saat
Sağlık Muayeneleri Geçerlilik Süresi : 5 yıl
İlk Yardımcı sayısı: 20 kişiye 1 İlkyardımcı
7

## Slide 8: İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumluları
DEVLET
Yasalar Çıkarmak
Denetlemek
Alt yapı oluşturmak
İŞVEREN
Gerekli her türlü önlemi
almak,
Araç ve gereçleri noksansız
bulundurmak,
İSG önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek,
Çalışanları karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek,
Gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadır.
Çalışanlar iş
sağlığı ve
güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler.
ÇALIŞAN

## Slide 9: Çalışanın Yükümlülükleri
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 19:
Çalışanlar,
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin
bu konudaki talimatları doğrultusunda,
Kendilerinin ve diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini
tehlikeye düşürmemekle yükümlüdür.
İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda,
Sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve yakın bir tehlike ile
karşılaştıklarında,
Koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde,
İşverene veya çalışan temsilcisine derhal haber vermekle
yükümlüdür.

## Slide 10
10
TÜM ÇALIŞANLAR TARAFINDAN İŞYERİNE AİT BİLİNMESİ
GEREKENLER
Yangın Söndürme Malzemelerinin yerleri
Acil Durum Alarm Butonlarının yerleri
Elektrik Panolarının yerleri
Acil çıkış kapılarının yerleri
Toplanma Alanı / Alanları
Sığınak, Revir, İlkyardım Çantası/Dolabı
Anahtarlar ve anahtar dolabının yeri
Önemli evrak veya malzemelerin saklı tutulduğu bölümler vb.

## Slide 11: Hukuki Süreçler
İş kazaları ve meslek hastalıkları vukuunda açılan davalar;
Ceza davası:
Olay sonucunda işçinin , “on gün ve daha az” işinden gücünden geri kalması (Rapor alması) durumunda, KAZAZEDE ŞİKAYET EDERSE ceza davası açılır.
Olay sonucunda işçinin , “on günden fazla” işinden gücünden geri kalması (Rapor alması) durumunda, Kamusal niteliği olan suç sayıldığından ŞİKAYET OLMASA BİLE C. Savcısı tarafından kamu davası açılır.
Tazminat Davaları: Tazminat davalarında zaman aşımı 10 (on) yıldır.
Maddi Tazminat , Manevi Tazminat, Destekten yoksun kalma tazminatı,
SGK ’nın rücu davası
11

## Slide 12
TEMEL KAVRAMLAR
İşveren : Okul/Kurum Müdürü (Bakanlık adına)
İşveren Vekili: Md. Bş.Yrd. / Md.Yrd.
Çalışan: Tüm Çalışanlar (Kadrolu, Sözleşmeli, Ücretli, Hizmet Alımı, İş-Kur, Stajyer, Çırak vb.)
Çalışan Temsilcisi: İSG ile ilgili çalışmalara katılma, izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma vb. konularda çalışanları temsil etmeye yetkili çalışandır.
İş yeri: İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla kullanılan fiziki mekanlar ile bahçe, dinlenme, yemek ve diğer eklentiler ve araçlar da iş yeri sayılır.

## Slide 13: RAMAK KALA OLAY
İş yerinde meydana gelen;
çalışanı, iş yeri ya da iş ekipmanını
zarara uğratma potansiyeli olduğu halde
zarara uğratmayan olayı ifade eder.
Ucuz atlatılan kaza olarak da bilinir.
Kaza olmuş gibi önemle ele alınmalıdır.
Kazaların habercisidir.
!

## Slide 14: TEHLİKE VE RİSK
Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyeli olan nesne ve durumlar.
Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da
başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalidir.
27.05.2022 14

## Slide 15: TEHLİKE VE RİSK
15
Tehlike (Sabit) Sivri Köşeler Elektrik Prizi Dolap
Risk (Değişken)
Batma, Çarpma, Kesilme, Yaralanma
Elektrik çarpması, Maddi kayıp, Yangın
Devrilme, Ezilme, Ölüm, Takılıp Düşme, Yaralanma
19-DERSLİK
Acil Durum Organizasyonu
Acil Durum Aydınlatması
Askılık
Aydınlatma
Böcek-Haşere
Cam Yüzeyler
Cisim Düşmesi
Dolap
Elektrik Anahtarı
Elektrik Kabloları
Elektrik Tesisatı
Ergonomi
Havalandırma
Kapasite
Kapı
Kesici Alet
Kimyasal Maddeler
Kötü Niyetli Unsurlar
Nem
Ortam Sıcaklığı
Panolar
Pencere
Perdeler
Prizler
Sivri Köşeler
Talimatlar
Temizlik
Tertip-Düzen
Yangın Uyarı ve Algılama Sistemi
Zem2i7n.05.2022

## Slide 16
TEHLİKE ve RİSKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Öncelikle riskin tamamen bertaraf edilmesi
amaçlanmalıdır.
Bu mümkün değil ise riskin kabul edilebilir seviyeye indirilmesi için aşağıdaki adımlar uygulanmalıdır;
  Tehlike veya tehlike kaynaklarının ortadan
kaldırılması.
  Tehlikelinin, tehlikeli olmayanla veya daha az tehlikeli olanla değiştirilmesi.
  Riskler ile kaynağında mücadele edilmesi. (Talimatlar ve uyarılar, Son çare olarak Kişisel Koruyucu Donanım)

## Slide 17: Tehlike ve Riskleri Belirleyelim

## Slide 18: Risklere Karşı Alınan Önlemleri Belirleyelim.
2

## Slide 19: İş Kazası ve Nedenleri

## Slide 20: İŞ KAZASI NEDİR?
Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısı ile,
Sigortalının işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
Emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
Sigortalının ,işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere götürülüp getirilmeleri sırasında,
meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan
bedenen ya da ruhen özre uğratan olaydır.
24

## Slide 21
25

## Slide 22: Doğal Afet 2%
KAZA/NEDEN ORANI
Emniyetsiz
Davranışlar
Emniyetsiz Durumlar 10%
88%
Şahsi özürler
(Dikkatsizlik, pervasızlık, asabiyet, dalgınlık, önemsemezlik, ihmalkarlık vs.)
UNUTMAYINIZ! Her kaza ölümle sonuçlanmayabilir, Ölümle sonuçlanacak bir kaza da her an yaşanabilir.

## Slide 23
İş Kazası ve Nedenleri
Emniyetsiz (Güvensiz) Davranışlar

## Slide 24: Emniyetsiz (Güvensiz) Davranışlar
İş yerindeki tehlikeler hakkında bilgi sahibi olmamak
İş ekipmanını, kullanımı konusunda eğitim almadan kullanmak
Araç ve ekipmanları imalatçı talimatları doğrultusunda
kullanmamak
Acele etmek, tehlikeli yerlerden gitmek
İkaz ve uyarılara uymamak - Bak güzel
Hatalı çalışma ve duruş pozisyonları
İşyeri ve iş disiplinine uymamak
İşin gerektirdiği Kişisel Koruyucu Donanımları (KKD) kullanmamak
Etrafta dikkatsiz dolaşmak
Başkalarını meşgul etmek
İşleri yasal mevzuatlar ve talimatlar doğrultusunda yapmamak
kardeşim bak huni kullanmazsan daha hızlı doluyor...

## Slide 25: Emniyetsiz (Güvensiz) Davranışlar

## Slide 26: Emniyetsiz (Güvensiz) Davranışlar
27.05.2022

## Slide 27: Emniyetsiz (Güvensiz) Davranışlar

## Slide 28: Emniyetsiz (Güvensiz) Davranışlar

## Slide 29
İş Kazası ve Nedenleri
Emniyetsiz (Güvensiz)
Durumlar

## Slide 30: Emniyetsiz (Güvensiz) Ortamlar
Arızalı ve bakımsız ekipmanlar
Çalışma ortamının darlığı ve sıkışıklığı
Yetersiz uyarı ve ikazlar
İşe uygun eğitimli eleman çalıştırmama
Koruyucusuz ekipmanlar
Yetersiz havalandırma
Yetersiz aydınlatma
Tehlikeli ortam( tozlu, gazlı, gürültülü vb.)
Düzensiz ortam
Kaygan veya düzgün olmayan zeminler
Gerekli yerlerde ve merdivenlerde yetersiz korkuluklar
Taşeron faaliyetleri

## Slide 31: Cam Yüzeyler
2022

## Slide 32: Cam Yüzeyler
27.052022

## Slide 33: Sivri Noktalar
22
27.0.20

## Slide 34: Sivri Noktalar

## Slide 35: Düşebilecek Cisimler

## Slide 36: Düşebilecek Cisimler

## Slide 37: Rögar, Kuyu, Foseptik vb. Kapakları

## Slide 38: ÖZETLE
İŞ KAZASI = EMNİYETSİZ DAVRANIŞ + EMNİYETSİZ DURUM

## Slide 39
27.05.2022

## Slide 40: Meslek Hastalığı ve İlk Yardım

## Slide 41: Meslek Hastalığı
Sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhi arıza halleridir.
Periyodik sağlık muayeneleri Meslek Hastalıklarının tespiti için önem arz etmektedir.
Öğretmenler için resmiyet kazanmış bir meslek hastalığı bulunmamaktadır.

## Slide 42: İlk Yardım
Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önlemek amacıyla, olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır.
İlk Yardımcı: Temel İlk Yardım Kursu alarak ilk yardımcı sertifikası almış kişidir.

## Slide 43: İlk Yardım
Amaç;
Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak
Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak
Durumunun kötüleşmesini önlemek
İyileşmeyi kolaylaştırmaktır.

## Slide 44: İş Hijyeni ve İş Yeri Düzeni

## Slide 45: İŞ HİJYENİ
Temiz, içilebilir suyu için,
Tozlu, kirli ve tehlikeli maddelerin kullanıldığı yerlerde
bir şey yiyip içmeyin,
Hastalık durumlarında aksatmadan tedavi olun,
Dinlenme ve aralarda istirahat etmeye özen gösterin,
Ortak kullanılan malzemeler ve nesnelerin sık sık
temizlenmesini sağlayın,
Toz oluşumunu önleyin, ortamlarda havalandırma düzenini sağlayın,
Ortamlarda oluşan atık ve artıklar (çöpler) ağzı kapaklı
kovalarda tutulmasını sağlayın, gün boyu bekletilmeyin.
52

## Slide 46: İş Yeri Düzeni
Koridorlar, kişilerin kolaylıkla sağlamalı ve acil durumlarda yetecek genişlikte olmalı, tabii
gelip
hızlıca
veya
geçmesini boşaltmaya suni ışıkla
her merdivende,
aydınlatılmış olmalıdır.
Dört basamaktan fazla olan korkuluk ve tırabzan bulunmalıdır.
Merdivenlerde çift taraflı tırabzan olmalıdır.
Tüm merdivenler ile ıslanma ve kayganlık oluşan
noktalara kaydırmaz bantlarla önlem alınmalıdır.

## Slide 47: Biyolojik Risk Etmenleri

## Slide 48: Biyolojik Risk Etmenleri
Biyolojik tehditler üç guruba ayrılır:
Mikroorganizmalar (Gözle görülemeyecek kadar küçük olan ama insanları hasta eden Bakteriler, virüsler, mantarlar, küfler gibi canlılardır.)
Vektörler (İnsanları hasta edici mikroorganizmaları taşıyan sivrisinek, sinek, böcek, parazit gibi canlılardır.)
Hasta insan ve hayvanlar.

## Slide 49: İş Sağlığı ve Güvenliği Teknik Konular
Kimyasal Risk Etmenleri

## Slide 50: Kimyasal Madde Nedir?
Doğal halde bulunan veya üretilen veya herhangi bir işlem sırasında veya atık olarak ortaya çıkan veya kazara oluşan her türlü element, bileşik veya karışım kimyasal olarak tanımlanmıştır.
Kimyasal Maddeler önemli bir TEHLİKE kaynağıdır.

## Slide 51: Kimyasal maddeler kilitli saklanmalıdır. Öğrencilerin bırakılmamalıdır.
dolaplarda/depolarda
ulaşabileceği alanlarda

## Slide 52: Tehlikeli Evsel Kimyasal Ürünler
Çamaşır suyu
Fırın temizleyiciler
Lavabo açıcılar
Tuvalet temizleyiciler
Ahşap ve metal temizleyicileri
Küvet, fayans ve banyo temizleyiciler
Havuz kimyasalları
60
Temizlik Maddeleri: Böcek İlaçları:
Karınca öldürücüler
Hamamböceği öldürücüler
Pire kovucuları ve şampuanları
Böcek öldürücü
spreyler
Saksı bitkisi için haşarat öldürücüler
Güve öldürücüler
Fare zehri

## Slide 53: KAZA - Asit Buharı

## Slide 54: KAZA - Kimyasal Madde Karıştırılması

## Slide 55: Kimyasallardan Etkilenme
SOLUNUM (SOLUMA)
DERİ/CİLT (TEMAS, DÖKÜLME)
SİNDİRİM (YUTMA, İÇME)

## Slide 56: Kimyasal Etkilenme Belirtileri
Nefes alma güçlüğü
Gözlerde, ciltte, boğazda veya nefes borusunda tahriş
Cilt renginde değişiklik
Baş ağrısı ve puslu görme
Baş dönmesi
Kontrolsüz
hareketler
Kramp ve ishal

## Slide 57: Fiziksel Risk Etmenleri
Termal konfor koşulları
Aydınlatma
Gürültü
Titreşim
Radyasyon
İş Sağlığı ve Güvenliği Teknik Konular

## Slide 58: Termal Konfor Koşulları
NEM ORANI;
Özel şartlar haricinde % 40-50 arasında tutulmalıdır.
SICAKLIK;
Ortam sıcaklığı yapılan işe göre ayarlanmalıdır.
15 °C’den az ve 30 °C’den yüksek olmayacak şekilde, yapılan işe göre;
Oturarak yapılan hafif kol ve el işleri : 20 °C
Ayakta yapılan ağır kol işleri: 17 °C
Çok ağır işler: 15-16 °C
HAVA AKIMI; Yapılan işin ve kişilerin etkilenmeyeceği, devrilme ve savrulmaya sebep olmayacak şekilde ayarlanmalıdır.

## Slide 59: Aydınlatma
Yetersiz aydınlatma iş kazalarının en büyük nedenlerindendir.
İş yerindeki tüm alanların yapılan işe uygun olarak
aydınlatılması gereklidir.
Ortamdaki aydınlatma anahtarları ve aydınlatma elemanlarının tamamı sağlam ve çalışır halde olmalıdır.
Gerekli yerlere seyyar aydınlatma elemanları
(el feneri, ışıldak) gibi yerleştirilmelidir.
Acil Çıkış Levhaları ışıklı olmalıdır.

## Slide 60: Gürültü
8 saatlik çalışma süresi için kabul edilebilir gürültü düzeyi 85 dB dir.
Gürültü 85 dB ve üzerinde kişisel koruyucu kullanmak gerekir.
Gürültü seviyesi 70 dB üzeri ise; fiziksel, ruhsal, zihinsel tepki başlar. Yavaş yavaş işitme kaybı gelişir.
Ses Seviyesi (dB) Örnekleri
İnsan kulağının duyabileceği seslerin başlangıç noktası 0 dB
Yaprak hışırtısı 10 dB
Fısıltı, sessiz konuşma 30 dB
Yağmur sesi, bulaşık makinesi sesi
50 dB
Normal tonda konuşma sesi 60 dB
Yoğun trafik sesi - elektrikli süpürge veya saç kurutma makinesi sesi
70 dB
Çalar saat sesi - metro sesi - fabrika gürültüsü 80 dB Çim biçme makinesi sesi - yoğun trafik gürültüsü 90 dB Çöp kamyonu veya kar aracının çıkardığı ses 100 dB Elektrikli testere sesi 110 dB
Uçağın havalanırken çıkardığı ses - gök gürültüsü 120 dB
Delici çekiç sesi 130 dB
Av tüfeğinin sesi 140 dB

## Slide 61
Titreşim
Titreşim, araç, gereç ve makinelerin, çalışırken oluşturdukları salınım hareketleri sonucu meydana gelir.
Titreşim insan vücudunu etkilemesi yönünden ikiye ayrılır;
El-Kol titreşimi ve
Bütün vücut titreşimi

## Slide 62: Radyasyon
Elektromanyetik kaynaklar: Elektrik akımı taşıyan kablolar, TV ve Bilgisayarlar, Elektrikli ev aletleri, Radyo ve TV vericileri, Cep telefonları
Elektromanyetik dalgaların kısa süredeki etkileri: Baş ağrısı, yorgunluk, halsizlik, uykusuzluk
Elektromanyetik dalgaların uzun sürede etkileri: İşitme kaybı, üreme bozuklukları, genetik bozukluklar,

## Slide 63
Elle Kaldırma ve Taşıma
27.05.2022
İş Sağlığı ve Güvenliği Teknik Konular

## Slide 64: Elle Taşıma ve Kaldırma
Kişinin;
Yapılacak işi yürütmeye fiziki yapısının uygun olmalı,
Uygun olmayan giysi, ayakkabı veya diğer kişisel eşyalar
kullanmamalı,
Yeterli ve uygun bilgi ve eğitime sahip olmalıdır.
Dünya sağlık örgütünün tavsiyelerinde bir kişinin sürekli olarak taşıyabileceği ağırlık 25 kg olarak belirtilmiştir.
Tek seferde kaldırabileceği en fazla ağırlık ise 50 kg olarak
tavsiye edilmiştir.

## Slide 65: Yük Kaldırma
Elle yük taşıma yaparken yükleri kaldırma yöntemine
dikkat edilmelidir.
Yükler kesinlikle dizlerden destek alarak kaldırılmalıdır.
Belinizden destek alarak kaldırdığınız yükler vücudunuza
çok daha fazla yük bindirecektir.
yakın
dik
Yükü kaldırırken yüke mümkün olduğu kadar durmalısınız. Yükü kaldırırken beliniz mutlaka olmalıdır.

## Slide 66: Aklınızı Kullanın ve Sırtınızı Koruyun!

## Slide 67: İş Sağlığı ve Güvenliği Teknik Konular
Elektrik Tehlikeleri, Riskleri ve Önlemleri

## Slide 68: Elektrik Kaynaklı Riskler
ELEKTRİK ÇARPMASI: Elektrik akımının vücuttan geçecek şekilde kişinin bir elektrik kaynağı ile teması sonucu yaralanması veya ölümüdür.
Elektrik Çarpması Sebepleri;
  Kaçak akım Koruma Rölesi bulunmaması ya da arızalı olması
  Cihaz ve makinelerde gövde kaçağı
  Kablolar, bağlantı noktaları ya da prizlerde kısa devre oluşması
  Topraklamanın yetersizliği
YANGIN ÇIKMASI: Kısa devre oluşması sonucu ısınan kablo izoleleri ve diğer yanıcı maddelerin tutuşmasıyla yangın çıkması.

## Slide 69: Elektrikten Korunma Önlemleri
KAÇAK AKIM KORUMA RÖLESİ (KAK):
30mA ’da Hayat (İnsan Koruma),
Her Elektrik panosunda bulunmalıdır.
300mA ’da Tesisat (Yangın Koruma) koruma fonksiyonunu gerçekleştirir.
Sadece Ana Panolarda bulunmalıdır.
Kaçak Akım Rölesi üzerinde bulunan TEST düğmesine aylık periyotlarla
basarak rölenin sağlamlık testi yapılmalıdır.
(İşaretli düğmeye BASILDIĞINDA o panoya ait tesisatın elektriği kesilmelidir)

## Slide 70: Elektrikten Korunma Önlemleri
Elektrikli El Aletlerini Kullanırken;
Topraklaması yapılmış prizler kullanılmalı
Kablodan Taşınmamalı
Kablodan Çekilmemeli
Kablolar, sıcak ve keskin köşelerden korunmalı
Çalışma zemini kuru olmalı
Çalışma ortamı iyi aydınlatılmalı
Bozuk araçlar kullanılmamalı
Uzatma kablolarının kullanımına
dikkat edilmeli
X

## Slide 71: Elektrik Yangını
93

## Slide 72: Elektrik Çarpılmasında Müdahale
Elektrik akımı duruma göre aşağıdaki gibi derhal kesilmelidir;
  Fiş prizden çekilerek,
  Oda, Kat panosu ya da Ana Panodan sigortaları
kapatarak
  Acil durdurma butonuna basarak
Bunlar yapılamıyorsa kazazedenin çıplak kablo ile teması iletken olmayan (kemer, tahta, halat, lastik vb.) bir cisim kullanılarak kesilmelidir.
“112” aranarak kaza bilgileri verilir. Gerekli
İlkyardım müdahalesi yapılır.

## Slide 73: Elektrik Kaynaklı Yangına Müdahale
Elektrik akımı duruma göre aşağıdaki gibi derhal kesilmelidir;
  Fiş prizden çekilerek,
  Oda, Kat panosu ya da Ana Panodan
sigortaları kapatarak
  Acil durdurma butonuna basarak
Daha sonra yanan maddelerin türüne göre Yangın söndürme tüpü ile uygun söndürme işlemi yapılmalıdır.

## Slide 74: Elektrik Panolarının Önü Kapatılmamalıdır.

## Slide 75: YANGIN
99
OKSİJEN
YANICI MADDE (katı, sıvı, ve gaz maddeler)
ISI KAYNAKLARI (Bacalar, Sigara İzmariti, Kıvılcım,
Elektrik, Elektrik ile ısı üreten cihazlar vb.)
Unsurlarının KONTROL DIŞINDA birleşmesi ile yaşam ve çevreye zarar vermesine YANGIN denir.
Yangının;
. ilk aşamasında, KOKU
ikinci aşamasında, DUMAN
üçüncü aşamasında, ALEV
görülür.
!

## Slide 76: !
Koruma önlemlerinin alınmaması
Bilgisizlik
İhmal
Kazalar
Sabotaj
Sıçrama
Doğa olayları
YANGINA KARŞI ÖNLEM ALMANIN,
SÖNDÜRME KÜLFETİNDEN DAHA KOLAY VE UCUZ OLDUĞUNU UNUTMAYINIZ !!!!!!!!!
YANGIN ÇIKMA NEDENLERİ
Yangına karşı tedbir alınırken ISI KAYNAKLARI ve
YANICI MADDELERİN kontrolü çok önemlidir.

## Slide 77: Koruma Önlemlerinin Alınmaması

X

## Slide 78
YANGININ YAYILMASI ÖNLENMELİDİR !
Yangının yayılması ısı iletimiyle olur.
Isı daima sıcak ortamdan soğuk ortama doğru
iletilir.
Katlı binalarda yangın, sıcak hava ve duman yoluyla dikine (üst katlara doğru)
yayılır.

## Slide 79: YANGININ YAVAŞLATILMASI SAĞLANMALIDIR ! Pencere ve kapıların açık kalması ortama oksijen girişine ve diğer kısımlara duman ile yangının yayılmasına sebep olacaktır.
Yangının artmasını ve yayılmasını durdurmak için;
Bina ve odaları
boşaltılırken
kapı ve pencereler mutlaka kapalı tutulmalıdır.
!

## Slide 80: DUMANIN YAYILMAMASI İÇİN KAPILAR KAPATILMALIDIR !

## Slide 81
YANGIN ALGILAMA VE UYARI SİSTEMLERİ
Belirli aralıklarla çalışır durumda oldukları kontrol edilmeli ve kayıt altına alınmalıdır.
Arıza durumları
onarılmalı
derhal kullanan kişilere sistemin
çalışır ya
ve binayı
da arızalı
olduğu bildirilmelidir.
Acil Durum Butonları

## Slide 82: YANGIN OLMASI DURUMUNDA YAPILACAKLAR
Binada Yangın Algılama ve Uyarı Sistemi olsa da sistemin arıza ya da devre dışı kalma ihtimaline karşı,
fark
alarm
edilmesiyle
butonuna
Yangının hemen basılmalı
Yangın
olduğu bağırılarak
insanlara duyurulmalıdır.
108
Önce haber ver,
Tahliyeyi Sağla,
Ve müdahale et!

## Slide 83
söndürülür.
Sıvı Yangınları, yanan
madde ile oksijen teması
kesilerek söndürülür.
Gaz Yangınları, gaz akışı kesilerek ve soğutma işlemi yapılarak söndürülür.
Metal Yangınları, özel amaçla üretilmiş D sınıfı Kuru Toz ile söndürülür.
YANGIN TÜRLERİ VE SÖNDÜRME TEKNİKLERİ
Katı Yangınları, soğutularak
Pişirmede kullanılan bitkisel ve hayvansal yağların yangını
"F SINIFI YANGINLARI ASLA SU İLE SÖNDÜRMEYİNİZ. AKSİ HALDE PARLAMA
VE PATLAM!A OLUR.”

## Slide 84
müdahalesi yetersiz kalabilir. Özellikle su ile müdahale
de elektriğe çarpılma riski ortaya çıkabilir.
YANGIN SÖNDÜRMEDE DİKKAT EDİLECEKLER
Elektrik kaynaklı Yangınlarda ilk olarak yangın çıkan
ortamın/tesisatın Elektrik enerjisi kesilir.
Elektrik enerjisi kesildikten sonra yanan maddelerin türüne göre uygun söndürücü/söndürme teknikleri kullanılarak yangın söndürülür.
Elektrik enerjisi kesilmeden önce söndürme
Elektrik ve Gaz kaynaklı yangınlarda Söndürme işlemine başlamadan önce
Elektrik ve Gaz hattı/akışı kesilmelidir.
!

## Slide 85: KURU KİMYASAL TOZ (KKT-ABC TİPİ) SÖNDÜRÜCÜ
Temel söndürme maddesi amonyum fosfat, itici
gaz ise Azottur.
Tüm yangın türlerinde etkilidir.
Basınç göstergesi daima YEŞİL kısımda olmalıdır.
Ayda bir yerinde kontrolleri, yılda bir bakım, en
geç 4 yılda bir tekrar dolum işlemi yapılmalıdır.
Emniyet pimi çıkmış ya da mührü koparılmış
tüpler, kullanılmasa bile dolum işlemi yapılmalıdır.
Yangın söndürme cihazları tehlikeli alanın dışında,
her daim ulaşılır olmalı ve önü kapatılmamalıdır.
6 kg’lık yangın söndürme cihazları tutma noktası
yerden en fazla 90 cm yükseğe asılmalıdır.

## Slide 86
YANGIN ANINDA ORTAM/BİNA TAHLİYESİ
Yangına ait duman, ısı ve alevlerin bulunduğu noktadan dışarıya yayılması 60 ile 90 saniye arasında başlayacaktır.
Bu yüzden, yangın hissedildiğinde ya da alarm duyulduğunda oyalanmadan, pencere ve kapıları kapatarak, hızlı bir şekilde en yakın ve en güvenli acil çıkıştan bina dışına, güvenli alanlara/acil toplanma bölgesine ulaşılmalıdır.

## Slide 87: KIYAFETLERİN TUTUŞMASI
Eğer elbiseniz ateş alırsa aşağıdaki gibi hareket edin,
Eğer başka birinin tutuştuğunu görürseniz o kişiyi durdurun, yere yatırın ve yuvarlayın.
Varsa bir battaniye veya benzeri şey ile yerdeki kişinin yanan kısmını örterek yangının hava almasını önleyin.
Varsa su ya da yangın söndürme cihazı ile müdahale edin.

## Slide 88: İş Sağlığı ve Güvenliği Teknik Konular
İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı

## Slide 89: İş Ekipmanı İş ekipmanı: İşin yapılmasında kullanılan herhangi bir makine, alet, cihaz, tesis ve tesisattır. TSE ve CE sertifikalı ekipmanlar kullanılmalıdır.
İş ekipmanlarının periyodik kontrollerinin ve bakımlarının
yapılması veya yaptırılması gerekir.
İş ekipmanlarının “Güvenli Kullanım Talimatları” hazırlanmalı,
ilgili yerlere asılmalıdır.
Arızalı ve güvenlik koruyucusu olmayan iş ekipmanları kullanılmamalıdır. Kişilere duyurulmalıdır.
!

## Slide 90: ASANSÖR
Periyodik kontrolleri yapılmayan, uygundur onayı (Yeşil ya da Mavi Etiket) alamayan ve arızalı asansörler kesinlikle kullanılmamalıdır.
Asansörlerin acil durumlarda kullanımı engellenmeli ve uyarılar asılmalıdır.
123

## Slide 91: İş Sağlığı ve Güvenliği Teknik Konular
Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Kişisel Koruyucu Donanımlar (KKD)

## Slide 92: Sağlık ve Güvenlik İşaretleri
Yasaklayıcı İşaretler
Uyarıcı İşaretler
Emredici-Yönlendirici İşaretler

## Slide 93: Sağlık ve Güvenlik İşaretleri
Acil Çıkış ve İlkyardım İşaretleri
İkaz Bantları
Yangınla Mücadele

## Slide 94
2

## Slide 96: İş Sağlığı ve Güvenliği Teknik Konular
130
Acil Durum, Tahliye ve Kurtarma

## Slide 97: ACİL DURUM EKİPLERİ
131
Yangınla Mücadele/Söndürme Ekibi (En az 3 kişi); binada çıkacak yangına derhal müdahale ederek yangının genişlemesine mani olmak ve söndürmek,
Kurtarma ekibi (En az 3 kişi); yangın ve diğer acil durumlarda can ve mal kurtarma işlerini yapmak,
Koruma/Arama ve Tahliye Ekibi (En az 2 kişi); kurtarma ekibince kurtarılan insan, eşya ve evrakı korumak, yangın nedeniyle ortaya çıkması muhtemel panik ve kargaşayı önlemek,
İlk Yardım ekibi (En az 2 kişi); yangın sebebiyle yaralanan
v2e7.0y5.a202h2
astalanan kişilere ilk yardım yapmak

## Slide 98: ACİL DURUM TATBİKATLARI
Acil durum planı kapsamında yıllık tatbikatlar, bir senaryo ile binada bulunan tüm insanların katılımıyla ihbarlı ve ihbarsız olarak yapılmalı, yazılı ve görsel olarak kayıt altına alınmalıdır.
132

## Slide 99: ACİL ÇIKIŞLAR (YANGIN MERDİVENLERİ)
Acil çıkış kapıları, merdivenleri ve yollarında malzeme depolanmamalı ve bırakılmamalı, her an kullanılabilir durumda bulundurulmalı ve düzenli olarak temizlenmelidir.
Acil çıkış kapıları dışarıya açılmalı, kilitli tutulmamalı,
normal giriş-çıkış olarak kullanılmamalıdır.
Acil çıkış kapıları yangına dayanaklı olmalıdır.
133

## Slide 100: Çıkış Yollarında Engeller

## Slide 101: Çıkış Yollarında Engeller

## Slide 102: ACİL DURUM TAHLİYE PLANLARI
Acil Çıkış Yolları ve Kapıları ışıklı levhalarla işaretlenmelidir.
Tahliye Planları renkli olmalı ve herkesin görebileceği orta noktaya asılmalıdır.
136

## Slide 103: ACİL DURUM TOPLANMA YERİ/MERKEZİ
Olası bir acil durumda insanların hangi noktada toplanacaklarının belirlenmesi, işaretlenmesi ve duyurulması gerekir.
Toplanma Merkezi/Yeri, insanların dağılmaması ve kişilerin
sayımı vb. faaliyetlerin hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi için;
Sağlık ekiplerinin kolayca ulaşabileceği, Güvenli bir noktada
seçilmeli ve organize edilmelidir.
137

## Slide 104: ACİL DURUM TELEFONLARI
138

## Slide 105: İş Sağlığı ve Güvenliği Teknik Konular
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Kuralları
27.05.2022

## Slide 106
İş Sağlığı ve Güvenliği Teknik Konular
Okullarımızdaki Olası Tehlike, Risk ve Yaşanmış Örnek Olaylar ile
Alınması Gereken Güvenlik Tedbirleri

## Slide 107: OKULDA ÖĞRENCİ KAZALARI

## Slide 108: OKULDA ÖĞRENCİ KAZALARI

## Slide 109: OKUL GEÇİDİ TABELASI
Okul civarındaki trafik uyarı levhaları ve hız kesici kasisler karayolları
veya Belediyeler tarafından sağlanır.
Mutlaka talep edilmeli, bulundurulmalı ve kontrolleri yapılmalıdır.
Ayrıca, okul giriş çıkış vakitlerinde yoğun trafik oluşan yerlere trafik
polisi talep edilmelidir.

## Slide 110: BAHÇE ve BİNA KAPILARI
Okul bahçe kapıları ve binaların giriş-çıkış kapılarının bağlantı noktaları düzenli olarak kontrol edilmelidir.
Kapıların diğer kısımlarında da kesici, delici noktalar
bulunmamalıdır.
Arızalı ve hatalı kısımlar derhal onarılmalı, gerekli görüldüğü takdirde ek bağlantılar yapılmalı ve devamlı kontrol edilmelidir.
1
46

## Slide 111: KONTROLSÜZ GİRİŞ-ÇIKIŞLAR
Belirlenen noktaların dışında okula girilebilecek yerler varsa tedbir alınmalıdır.
Bahçe dışından okulu tehdit eden unsurlar için tedbirler alınmalıdır.
Giriş-çıkışlar kontrollü olmalı ve kayıt altına alınmalıdır.

## Slide 112: BAHÇE DUVARI ve KORKULUKLAR
Bahçe duvarları, ekleri ve korkuluklar yıkılma, yırtma, kesme gibi riskleri taşımamalı, hiçbir şekilde yaralanmaya sebep olmamaları için gözden geçirilmelidir.
Her Okul ve Kurum İçin Farklı Tehlikeler ve Riskler Olabileceği Unutulmamalıdır.

## Slide 113: RÖGAR, FOSEPTİK, SU KUYUSU VB.
Okul bahçesinde bulunan rögar, foseptik, telefon, su, kanalizasyon, kuyu,
tesisat geçit yerlerindeki muhafazalar emniyetli ve kilitli olmalıdır.
Bu noktalarda tehlikeli bir durum varsa derhal düzeltilmeli, yaklaşılmaması
için tedbir alınmalıdır.

## Slide 114: BAHÇEDEKİ DİREKLER ve AĞAÇLAR
Bahçede bulunan basketbol potası, voleybol direkleri, kale direkleri ve diğer amaçlı DİREKLER ve AĞAÇLAR devrilmeye karşı kontrol edilmelidir.
Tehlike arz edenler için derhal tedbir alınmalı, yaklaşılmaması için önlem
alınmalıdır.
Ayrıca, direk, ağaç, duvarlar, zemin vb. noktalarda kesici, delici çıkıntılar, arızalar ve zeminde takılmaya sebep olacak noktalar düzeltilmelidir.

## Slide 115: ELEKTRİK TRAFOLARI ve ENERJİ HATLARI
Okul Bahçesindeki trafolar ve yüksek gerilim hatları ilgili mercilerle iletişime geçilip mutlaka kaldırılmalıdır.
Kaldırılana kadar gerekli güvenlik tedbirleri alınmalıdır.
Ayrıca bahçede varsa okula ait aydınlatma ve diğer elektrik bağlantıları için koruma önlemleri alınmalıdır.

## Slide 116: OKUL BAHÇESİNDE TRAFİK
Okul bahçelerine hususi araç girişi ve parkı engellenmelidir.
Zorunlu ve resmiyet halleri için araç girişi ve hareket güzergahı işaretlenmelidir.
Araç Park yeri belirlenmeli, öğrencilerin hareket alanları arasında emniyetli mesafe bulunmalıdır.
Ziyaretçi ve servis araçları içinde manevra ve bekleme alanları belirlenmeli, işaretlenmelidir.
Okul içi hız sınırı 10 km/h ‘i aşmamalıdır.
Araçların öğrenci hareket ve oyun/spor alanlarına
girişi kesinlikle yasaklanmalıdır.

## Slide 117: BUZLU/KAYGAN/ ISLAK ZEMİNLER
Okul bahçesindeki hareket alanları, giriş-çıkış noktaları, merdivenler ve koridorlar, lavabo ve banyo gibi sık kullanılan alanlar daima kontrol edilerek kaygan zeminden arındırılmalıdır.
Bu noktalara gerekirse kaymaz bant, halı ve zemin kaplaması gibi önlemler
alınmalıdır.
Kaygan zemin oluşan noktalara daimi ya da geçici, temizlik sırasında mutlaka ayaklı kaygan zemin uyarıları yerleştirilmelidir.

## Slide 118: KAR – BUZ SARKIKLARI / CİSİM DÜŞMESİ
Kış mevsimlerinde donmuş buz sarkıkları, çatılarda biriken kar kütleleri, diğer zamanlarda da çatılardan damlayan/akan yağmur suları için için önlem alınmalıdır.
İnsanların hareket, bekleme ve giriş-çıkış noktalarına çatılardan düşebilecek her türlü nesne için tedbir alınmalıdır.
TABELASI ASILMALIDIR

## Slide 119: PENCEREDEN DÜŞME ve CAM KESİKLERİ
Düşme riski mevcutsa pencerelerin açıklığı 10 cm ile sınırlandırılmalıdır.
Pencere camlarında içeriden ya da dışarıdan hiçbir şekilde çatlak ve kırık bulunmamalıdır.
Pencere kanatları ve kollarında kesici, delici arızalı kısımlar bulunmamalıdır.
Bir odada pencerelerin yarısı mutlaka acil durumlarda tamamen açılabilecek özellikte olmalıdır.
Her Okul ve Kurum İçin Farklı Tehlikeler ve Riskler Olabileceği Unutulmamalıdır.

## Slide 120: ACİL ÇIKIŞLAR
Işıklı Acil çıkış levhaları uygun ve görünür bir şekilde acil çıkış kapılarını ve yollarını göstermelidir.
Acil çıkış kapılarının, merdivenleri ve yollarında malzeme depolanmamalı ve
bırakılmamalıdır.
Yangın merdiveni kullanılabilir durumda bulundurulmalı ve düzenli olarak temizlenmelidir.
Acil çıkış kapıları dışa açılmalı,kilitli tutulmamalı,
normal giriş-çıkış olarak kullanılmamalıdır.
Acil çıkış kapıları yangına dayanaklı olmalıdır.

## Slide 121: YANGINLAR
157
Okullarda genelde Çatılardan ve elektrik tesisatlarından yangın çıkmaktadır.
Özellikle çatı temizliği ve çay ocağı, kazan dairesi, elektrikli cihazların bulunduğu alanlar ve göz ardı kalan kısımlar düzenli olarak kontrol edilmelidir.

## Slide 122: KAZAN DAİRELERİ
Ateşleyici belgesi olmayan hiç kimse kalorifer yakmamalıdır. Ateşleyici belgesi
mutlaka ibraz edilmeli ve kazan dairesine asılmalıdır.
Ateşleme belgesi olmayan personel kazan dairesinde kesinlikle çalıştırılmamalıdır.
Kazan dairesi periyodik kontrolleri yapılmalı, uygunsuz durumlar derhal düzeltilmelidir.
Kazan daireleri, ısıtma merkezi ve depolara kesinlikle yetkisiz girişiler
engellenmelidir.
Her Okul ve Kurum İçin Farklı Tehlikeler ve Riskler Olabileceği Unutulmamalıdır.

## Slide 123: MERDİVEN BOŞLUĞU, BASAMAK VE TIRABZANLARI
Merdiven boşluklarında düşmelere karşı tedbir(File, perde, korkuluk vb.) alınmalıdır.
Korkular ve tırabzanlar sağlam ve yeterli olmalı (100 cm yükseklik ve çift taraflı), üzerinden kayma hareketi engellenmelidir.
Merdiven basamaklarına kaydırmaz bant çekilmelidir.

## Slide 124: ELEKTRİK TEHLİKLERİ
Elektrik kabloları açıkta bırakılmamalıdır. Görüldüğü anda enerjisi kesilmeli ve
tedbir alınmalıdır.
Temel eğitim okulları için prizlerin tamamında çocuk koruması bulunmalı, prizler mümkünse yükseğe konumlandırılmalıdır.
Aydınlatma anahtarları sağlam ve güvenilir olmalı, ıslak elle dokunulması
engellenmelidir.
Koridorlarda bulunana prizler kesinlikle kapaklı olmalı, lavabolarda priz bulunmamalıdır.
Uzatma kabloları geçici hallerde kullanılmalı, kabloları ve gövdelerinde
kesinlikle açıklık, kırık, çatlak ve ekleme bulunmamalıdır.
Islak zeminlerde kullanılmamalıdır.

## Slide 125: SINIF ve ODA KAPILARI
Sınıf kapıları açılıp kapanmalarda tehlike yaratmayacak şekilde
mümkünse dışa açılmalıdır.
Oda kapılarında delici, kesici hiçbir arızalı kısım bulunmamalıdır.
Kapı bağlantıları sağlam olmalı, kapılar 180 derece açılabilmelidir.
Kapı kolları sağlam ve çalışır olmalı, batma ve kesme gibi yaralanmalara
sebep olmamalıdır.
Koridor zemininde kapıların hareket alanı uyarıcılarla işaretlenmelidir.

## Slide 126: OKUL KANTİNİ, YEMEKHANE
Kantinlerde satılan yiyecek ve içeceklerin gıda yönetmeliğine uygun olması, denetimlerinin düzenli olarak yaptırılması sağlanmalıdır.
Havalandırma ve baca her türlü kokuyu önleyebilmelidir.
Kantin ve yemekhane personeli hijyen eğitimi almış olmalıdır, Çalışan personel için tüberküloz, portör muayenesi yapılmalıdır.
Çöp ve her türlü atığın konulacağı kap yeterli sayıda, büyüklükte ve ağzı kapalı
olmalıdır.
Yangın için özel önlemler alınmalı, söndürme tüpü bulunmalıdır.
Boş LPG tüpleri bekletilmemeli, gereğinden fazla tüp bulunmamalı, dolu tüpler kapalı ortamda bulundurulmamalı, dışarıda açık ortamda kafes içerisinde muhafaza edilmesi sağlanmalıdır.
Çalışan personel temizlik kurallarına (Tırnakların kısa kesilmiş ve iş kıyafetlerinin temiz olması) uymalı ve kontrol edilmelidir.
Kantinde çalışanların sigorta bilgileri kontrol edilmeli.
Sigortasız çalışmalar
engellenmelidir.

## Slide 127: DEVRİLME ve CİSİM DÜŞMESİ
Dolap, pano, çerçeve, saat, ayna, lavabo, aydınlatma lambaları vb. malzemeler, düşme ve devrilmelere karşı duvar ya da tavana sağlam şekilde monte edilmelidir.
Dolap, Etkileşimli Tahta vb. nesnelerin
üzerine hiçbir şekilde cisim konulmamalıdır.
Her Okul ve Kurum İçin Farklı Tehlikeler ve Riskler Olabileceği Unutulmamalıdır.

## Slide 128: SİVRİ KÖŞELER Sınıflarda, oyun alanlarında ve diğer alanlarda öğrencilere zarar verebilecek (Kolon köşeleri, kalorifer peteği, metal direkler, dolap, sıra, masa vb.) nesneler çarpmalara karşı uygun konumlara yerleştirilmeli, bu nesnelerin delici, kesici ve keskin köşelerine karşı tedbir alınmalı, tehlikenin ciddi olduğu noktalar darbe emici izolasyon malzemeleri ile kaplanmalıdır.
Her Okul ve Kurum İçin Farklı Tehlikeler ve Riskler Olabileceği Unutulmamalıdır.

## Slide 129: TEMİZ SU
Öğrencilerin
önlenmeli,
tuvaletteki lavabo çeşmelerinden su
mümkünse okula uygun görülen yerlere
içmeleri
çeşme
yaptırılarak içme suyu temin edilmeli, su depoları periyodik olarak kontrol edilmeli ve temizlenmelidir.

## Slide 130: LABORATUVARLAR ve KİMYASAL MADDELER
Laboratuar kuralları, acil durum prosedürleri ve uyarı levhaları asılmalıdır.
Laboratuarda yangın için özel önlem alınmalı, uygun tip yangın söndürme tüpü bulunmalıdır.
Kimyasal sızıntılara karşı gerekli önlemler alınmalıdır.
Tehlikeli maddelerin muhafaza edildikleri yerlerde gerekli uyarı işaretleri bulunmalıdır.
Deneyler sırasında uygun KKD kullanılmalıdır.
Öğrencilerin tehlikeli buhar ve gazlara maruz kalmaması için gerekli tedbirler alınmalıdır.
Sıçrama ve dökülme durumu için çalışılan malzeme cinslerine göre tedbirler alınmalıdır.
Kimyasal atıkların imhası için gerekli çalışmalar aksatılmamalı, uygun şekilde imha işlemi
yapılmalıdır.
Kimyasal maddeler ve atıklar gelişi güzel atılmamalı, kontrolsüz olarak öğrencilerin kullanımı engellenmelidir.

## Slide 131: BAKIM-ONARIM ve YAPI İŞLERİ
Yapılan ihaleler ve bakım-onarım işlerinde mutlaka İş Sağlığı ve Güvenliği
kurallarına uygun hareket edilmesi gerekmektedir.
Çalışma saatlerine dikkat edilerek, acil olmayan konularda eğitim – öğretim saatlerinde kesinlikle bakım-onarım yapılmamalıdır.
Çalışma yapılan alanlar güvenliği sağlayacak şekilde işaretlenmeli ve muhafaza altına alınmalıdır.
Yapılan çalışmalar ve çalışanların kontrolü yapılarak, uygunsuz çalışmalar ve uygunsuz hareketler mutlaka kayıt altına alınarak uyarılmalı, gerekirse işin durdurulması sağlanmalıdır.

## Slide 132: PARLAYICI-PATLAYICI-YANICI MADDELER
Boya, tiner, çakmak, gaz yağı gibi parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı maddeler mutlaka korunmaya alınmalı, güvenli bir alanda depolanmalıdır.
Öğrencilerin bu gibi tehlikeli maddelerden uzak kalması, kullanmaması ve kullandırılmaması sağlanmalıdır.
Sigara içilmemesi ve içilmesi durumunda gerekli cezaların uygulanması
gerekmektedir.